## Slide 1: Криптосистема proxy re-encryption на базе блокчейн для безопасной передачи конфиденциальных данных в финансовом секторе
Выполнил: Корнилов М.А., БПМ-20-2
Научный руководитель: Тарханов И.А.
13.05.2024

## Slide 2: Актуальность
Рост количества кибератак;
Необходимость безопасной передачи конфиденциальных данных;
Рост популярности децентрализованных информационных систем на блокчейне;
Повышение требований к производительности, масштабируемости и гибкости управления доступом в системах передачи конфиденциальных данных;

## Slide 3: Содержательная постановка задачи
Цель работы - разработка схемы прокси решифрования с использованием смарт-контрактов, для безопасной передачи конфиденциальных данных и её сравнение со схемой ассиметричного шифрования RSA.
Задачи:
создание алгоритма двустороннего ассиметричного прокси решифрования на python;
разработка смарт-контракта на solidity;
объединение прокси решифрования и смарт-контракта в единую систему;
генерация центром сертификации приватных ключей участников сети на основе эллиптических кривых;
проверка работоспособности системы;
оценка защищенности PRE и RSA, сравнение результатов;
тесты производительности разработанной схемы.

## Slide 4: Математическая постановка задачи оценки защищенности
Пусть – множество параметрических моделей атак, где – множество значений j-го параметра модели атаки.
Пусть – множество параметрических моделей злоумышленников, где ) – множество значений j-го параметра модели злоумышленника.
Пусть – множество параметрических моделей криптосистем, где ) – множество значений j-го параметра модели криптосистемы.
Функцию для оценки уровня риска обозначим через: . Она связана с атакой , когда она применена злоумышленником для взлома криптосистемы .
Пусть – функция влияния, которая оценивает степень ущерба от применения атаки
Пусть – вероятность того, что злоумышленник предпримет атаку .
Таким образом, функция риска будет выглядеть так:

## Slide 5: Математическая постановка задачи оценки защищенности
Для определения функции рассмотрим семейство функций: , , где , - множество неотрицательных действительных чисел.
Функция задает уровень взаимного влияния параметра криптосистемы и параметра атаки
Тогда функция влияния будет равна: , где : - нормированная функция
По аналогии с функцией влияния где – нормированная функция
Таким образом, общая формула для определения уровня риска:

## Slide 6: Архитектура схемы PRE

## Slide 7: Архитектура схемы RSA

## Slide 8: Используемые технологии
Ganache
Remix
Solidity
Python и библиотеки
Nginx
Y.Cloud

## Slide 9: Тестирование производительности схемы
Для сравнения производительности PRE и классической криптосистемы с использованием RSA шифрования, было проведено по 100 запусков программ. Значения в ячейках в секундах и округлены до 4 знаков после запятой.
Таким образом, общее среднее время выполнения операций для криптосистем:
для RSA: 0.0997 (99 мс)
для PRE: 0.1112 (111 мс)
PRE криптосистема медленнее на 11.5% чем классическая криптосистема.
 | генерация ключей | шифрование данных | решифрование данных | расшифрование данных | смарт-контракт
RSA | 0.0989 | 0.0003 | - | 0.0005 | -
PRE | 0.0083 | 0.0113 | 0.0185 | 0.0094 | 0.0637

## Slide 10: Сравнение результатов оценки защищенности
PRE | CCA | CPA | SCA
Злоумышленник 1 | 0 | 0 | 
Злоумышленник 2 |  | 0 | 0
RSA |  |  | 
Злоумышленник 1 | 0 | 0 | 
Злоумышленник 2 |  | 0 | 0
PRE | CCA | CPA | SCA
Злоумышленник 1 | 0 | 0 | 
Злоумышленник 2 |  | 0 | 0
RSA |  |  | 
Злоумышленник 1 | 0 | 0 | 
Злоумышленник 2 |  | 0 | 0
Классическая криптосистема ассиметричного шифрования, как и криптосистема прокси решифрования полностью устойчивы с CPA атаке. В случае CCA атаки, PRE приблизительно в 5 раз более защищена. Что касается SCA, PRE менее уязвима в приблизительно 1.13 раза, чем классическая криптосистема.

## Slide 11: Выводы
схема прокси решифрования более устойчива к различным видам атак чем классическая криптосистема;
интеграция с блокчейном и смарт контрактами позволяет повысить защищенность системы и обеспечивает удобную настройку прав доступа и аудита безопасности;
PRE схема может использоваться для безопасной передачи данных в реальных отраслях экономики, например, аудите, лицензировании или финансовом секторе;
скорость работы сравнима с классическими криптосистемами.

## Slide 12: Результаты
Цель работы и все задачи выполнены. Получены следующие результаты:
проведен анализ существующих PRE схем и выбрана двусторонняя ассиметричная PRE схема для работы с блокчейн;
сформулировано алгоритмическое описание PRE схемы и метода оценка защищённости для сравнения PRE и RSA;
разработан прототип системы, который реализует схему прокси решифрования и интегрирован с смарт контрактом;
проведено тестирование производительности прототипа;
проведена оценка защищённости PRE и RSA и их сравнение.

## Slide 13: Оценка защищенности схемы PRE
Подбор коэффициентов осуществлялся экспертом по информационной безопасности из ФИЦ ИУ РАН.
На таблице представлено взаимное влияние параметров криптосистемы на параметры атак (CCA; CPA; SCA)
RSA | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | 
C1 | 0.5;0;1 | 0.25;0.5;1 | 1;0.5;0.5 | 0.5;0.5;0.5 | 0.7;0.7;0.5 | 0.5;0.5;0.5 | 0.7;0.3;0.7 | 
C2 | 0.25;0;1 | 0.12;0.25;1 | 1;0.25;0.4 | 0.4;0.4;0.4 | 0.35;0.35;0.4 | 0.25;0.25;0.4 | 0.5;0.25;0.5 | 
C3 | 0.125;0;1 | 0.01;0.1;0.05 | 1;0.01;0.01 | 0.1;0.1;0.1 | 0.1;0.1;0.05 | 0.01;0.01;0.01 | 0.1;0.01;0.1 | 
C4 | 0.3;0;1 | 0.25;0.5;1 | 1;0.5;0.5 | 0.25;0.25;0.25 | 0.7;0.7;1 | 0.5;0.5;0.5 | 0.3;0.1;0.3 | 
C5 | 0.15;0;1 | 0.1;0.1;1 | 1;0.1;0.1 | 0.15;0.15;0.15 | 0.3;0.3;0.1 | 0.2;0.2;0.1 | 0.1;0.01;0.1 | 
PRE |  |  |  |  |  |  |  | 
C1 | 0.25;0;1 | 0.01;0.25;1 | 1;0.25;0.1 | 0.5;0.5;0.5 | 0.35;0.35;0.3 | 0.25;0.25;0.25 | 0.3;0.1;0.3 | 
C2 | 0.125;0;1 | 0.05;0.125;1 | 1;0.125;0.125 | 0.2;0.2;0.2 | 0.35;0.35;0.15 | 0.25;0.25;0.25 | 0.2;0.125;0.2 | 
C3 | 0.125;0;1 | 0.01;0.1;0.05 | 1;0.01;0.01 | 0.1;0.1;0.1 | 0.1;0.1;0.05 | 0.01;0.01;0.01 | 0.1;0.01;0.1 | 
C4 | 0.3;0;1 | 0.25;0.5;1 | 1;0.5;0.5 | 0.25;0.25;0.25 | 0.7;0.7;1 | 0.5;0.5;0.5 | 0.3;0.1;0.3 | 
C5 | 0.15;0;1 | 0.1;0.1;1 | 1;0.1;0.1 | 0.15;0.15;0.15 | 0.3;0.3;0.1 | 0.2;0.2;0.1 | 0.1;0.01;0.1 | 

## Slide 14: Оценка защищенности схемы PRE
CCA | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7
B1 | 1;1.2 | 1;1 | 1;0.5 | 1;1 | 1.2;1 | 1;0.5 | 1;1
B2 | 0.1;0.5 | 1.5;1 | 0.1;0.5 | 1;1 | 1;0.3 | 1;0.4 | 0.1;0.3
B3 | 0;1.5 | 0;1.5 | 0;1.5 | 0;1.5 | 0;1.5 | 0;1.5 | 0;1.5
B4 | 1;0.8 | 1.5;1 | 0.8;1 | 1;1 | 1;1.5 | 1;0.8 | 1.5;0.7
B5 | 0;1 | 0;1 | 0;1 | 0;1 | 0;1 | 0;1 | 0;1
B6 | 1.2;1 | 1.5;0.5 | 1;1 | 1;1 | 1.2;1 | 1.2;1 | 1.2;1
CPA | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7
B1 | 0.5;1 | 1.2;1 | 1.2;1 | 1;1 | 1;1 | 0.7;0.2 | 0.9;1
B2 | 0.2;0.7 | 0;1 | 0.2;0.5 | 1;1 | 1.2;0.9 | 1;0.8 | 0.1;0.3
B3 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1;1 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1;1
B4 | 1;0.8 | 1.5;1 | 0.8;1 | 1;1 | 1;1.5 | 1;0.8 | 1.5;0.7
B5 | 1.2;0 | 1.5;0 | 1;1 | 1;1 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1;0
B6 | 1.2;1 | 1.5;0.8 | 1;1 | 1;1 | 1.5;1 | 1.5;0 | 1.5;1
SCA | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7
B1 | 1.2;1 | 1.5;1 | 1.5;1 | 1;1 | 1;1.5 | 1;1 | 1.5;1
B2 | 0.4;0.9 | 1;1 | 0.2;0.5 | 1;1 | 1.2;0.9 | 1;0.8 | 0.1;0.3
B3 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1;1 | 1.5;0 | 1.5;0 | 1;1
B4 | 1;0.8 | 1.5;1 | 0.8;1 | 1;1 | 1;1.5 | 1;0.8 | 1.5;0.7
B5 | 1.1;0 | 1.2;0 | 1;1 | 1;1 | 1.2;0 | 1.2;0 | 1;0
B6 | 1.1;1 | 1.2;0.8 | 1;1 | 1;1 | 1.2;1 | 1.1;0 | 1.2;1
Взаимное влияния параметров атаки на параметры злоумышленников